## Slide 1: Mesurer sous le microscope
Diaporama réalisé à partir de travaux de :
Cédric CIVEL
Antoine GAUDIN
J-Noël JOFFIN

## Slide 2: Plan
Pourquoi mesurer ?
Comment mesurer ?
Une approche simple
Mesurer le diamètre du camp
Estimer la taille
Mesurer

## Slide 3: Pourquoi mesurer
Connaitre la taille est utile pour identifier. Exemple : en parasitologie, la taille des éléments parasitaires est connue ; quand on détecte un parasite, avant de le nommer, on le mesure pour affirmer ou infirmer l’identification.
Exemple : en regardant rapidement on pense immédiatement… Ascaris (œuf)
Taille mesurée : 20 µm
Or l’œuf d’Ascaris mesure 50 à 60 µm…
Il s’avère qu’il s’agit d’une spore d’artichaut

## Slide 4: Comment mesurer ?
Il faut évidemment un instrument de mesure, une « règle »
Utiliser du papier millimétré… un peu primitif
Utiliser un hématimètre qui est gradué
Utiliser une lame micrométrique

## Slide 5
L’hématimètre
Chaque carré 50 µm x 50 µm

## Slide 6
La lame graduée
L’unité des nombres est le mm
1 mm
0,1 mm = 100 µm
10 µm
x100
x1000
x100
La lame vue sous le microscope
10 µm

## Slide 7: 1. Une approche simple
À l’aide d’un morceau de papier contenant le mot « stérile »
Montage entre
lame et lamelle
+ eau
Photographies et idées de Cédric CIVEL

## Slide 8
Observation microscopique

## Slide 9
Observation microscopique
X100 (10 x 10)
Observation microscopique
X400 (10 x 40)
Observation microscopique
X400 (10 x 40)
Observation microscopique
X40 (4 x 10)
Observation microscopique
X1000 (10 x 100)
Observation microscopique
X1000 (10 x 100)
L’image est inversée !
Nikon 23450S
Oculaire x10
Objectif x4

## Slide 10
Mesure : méthode précise
16,6 cm
3,4 cm
Observation microscopique
X40
La largeur réelle du ‘‘e’’ est de 0,8 mm mesuré à la règle
Méthode précise :
On mesure l’objet connu et le diamètre du champ.
Puis on détermine le diamètre du champ.
3,4 cm  0,8 mm
16,6 cm  x mm
x = (16,6 x 0,8)/3,4 = 3,9
Le diamètre du champ de ce microscope, au grossissement X40 est de 3,9 mm

## Slide 11
0,8 mm
Observation microscopique
X40
Méthode approximative :
Le diamètre contient 4,7 fois la largeur du ‘‘e’’
4,7 fois 0,8 mm = 3,7 mm
Le diamètre du champ de ce microscope, au grossissement X40 est de 3,7 mm
La largeur réelle du ‘‘e’’ est de 0,8 mm mesuré à la règle
Mesure : méthode approximative

## Slide 12
En augmentant le grandissement…
Observation microscopique
X100
0,8 mm
Le diamètre du champ est-il plus petit à X40 ou à X100 ?

## Slide 13
En augmentant le grandissement…
Observation microscopique X100
Le diamètre est plus petit à x100 qu’à x40 !
Observation microscopique X40
0,8 mm
0,8 mm

## Slide 14: 2. Mesurer le diamètre du champ
La mesure du diamètre peut-être faite avec la lettre « e » de stérile mais peut aussi utiliser une lame micrométrique ou un hématimètre.
Grandissement | Diamètre du champ | 
X40 | 3,9 mm | 3900 µm
X100 | 1,5 mm | 1500 µm
X400 | 0,39 mm | 390 µm
X1000 | 0,15 mm | 150 µm

## Slide 15
En utilisant un outil détourné : hématimètre de Malassez
Diamètre ≈ 12,5 x 50 µm
≈ 600 µm
50 µm

## Slide 16
En utilisant un objet de taille connue
8 µm
Diamètre = n x taille de l’objet
L’hématie, de diamètre 8 µm peut être utilisée

## Slide 17
En utilisant la lame micrométrique
G = x 40
G = x 400
G = x 1000

## Slide 18
Grandissement
Grandissement
Diamètre µm
1/Diamètre µm-1
La courbe 1/diamètre en fonction du grandissement est une droite passant par l’origine : les deux grandeurs sont donc proportionnelles Donc : = k. soit .G= k
Résultats

## Slide 19: 3. Estimer la taille
Application : œuf d’oxyure, au x400 et au x1000.
Taille = D / L x diamètre réel
≈ 1/7 x 360
≈ 50 µm
X400
Taille = D / L x diamètre réel
≈ 1/3 x 140
≈ 45 µm
X1000
360µm
140µm

## Slide 20: 4. Mesurer
Pour réaliser une vraie mesure,
l’utilisation d’un oculaire gradué est nécessaire et
L’oculaire gradué doit être étalonné avec la lame micrométrique
+ oculaire gradué
L’oculaire gradué au travers du microscope

## Slide 21
La lame graduée
Les graduations dans l’oculaire
Photographie au travers du microscope dont l’oculaire est gradué de la lame elle-même graduée

## Slide 22
+ oculaire gradué
L’oculaire gradué n’est pas en mm ou en µm. La valeur des graduations est fonction du grossissement (et du microscope).
1. Il faut donc étalonner l’oculaire avec une lame micrométrique (pour un microscope et un grossissement donnés)
Étalonnage de l’oculaire gradué

## Slide 23
Lame micrométrique
+ oculaire gradué
Superposition des graduations de l’oculaire et celles de la lame micrométrique

## Slide 24
Superposition des graduations de l’oculaire et celles de la lame micrométrique
Mesures qui peuvent être faite aux différents grossissements
X400
(10 graduations = 0,1 mm)
1 graduation = 0,01 mm = 10 µm
X100
(40 graduations = 0,1 mm)
1 graduation = 0,0025 mm = 2,5 µm

## Slide 25
2. Bien aligner l’élément observé et les graduations

## Slide 26
3. Compter les graduations
Ici, au grossissement X100 : 5 graduations
4. Calculer la taille de l’élément
Ici, au grossissement X100 :
1 graduation vaut 10 µm
Donc l’élément mesure 5 x 10 µm = 50 µm
4. Calculer la taille de l’élément
Ici, au grossissement X400 : 1 graduation vaut 2,5 µm
Donc l’élément mesure 22 x 2,5 µm = 55 µm
3. Compter les graduations
Ici, au grossissement X400 : 22 graduations

## Slide 27
4. Calculer la taille de l’élément
Ici, au grossissement X1000 : 1 graduation vaut 1 µm
Donc l’élément mesure 55 x 1 µm = 55 µm
3. Compter les graduations
Ici, au grossissement X1000 : 55 graduations

## Slide 28
Diaporama réalisé à partir de travaux de :
Cédric CIVEL
Antoine GAUDIN
J-Noël JOFFIN
Merci pour votre attention